## Slide 1
Entwicklung eines Multiagentensystems
zur kooperativen Erkundung
einer 2D-Simulationsumgebung
Gerrit-Maximilian Söffker, Marco Mehlmann, Michael Vojer, Dominik Schindele, Markus Schober, Stefan Harnisch

## Slide 2: Projektanalyse – Folie 2
3) Technische Umsetzung
PROJEKT
2) Theorie
4) Simulation
1) Einführung & Idee
6) Ausblick
5) Ergebnisse
Projektaufbau

## Slide 3: Projektanalyse – Folie 10
Einführung ins Thema
Automatische Kartierung unbekannter Gebiete – eine Herausforderung für die Robotik
Multi-Agenten-Systeme (MAS) bieten vielversprechende Lösungen
Autonome Agenten arbeiten:
Selbstständig
Kommunizieren ohne zentrale Steuerung
Verbessern Effizienz
Robustheit
Zeitersparnis
1
Schlüsselparameter sind:
Wegfindungs-Algorithmen
Anzahl der Agenten
Sensortechnik
Erste Laborergebnisse zeigen signifikante Fortschritte und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
Relevante Anwendungsgebiete:
  Weltraumerkundung: Kartierung fremder Planeten
  Katastrophenhilfe: Erkundung von Katastrophengebieten zur Lageerfassung
  Dynamische Umgebungen: Navigation in sich ständig verändernden Szenarien

## Slide 4: Projektanalyse – Folie 10
Einführung ins Thema
2
  Ein Multi-Agent-System ist ein System aus mehreren selbstständig handelnden Einheiten (Agenten) welche mittels Kommunikation ein gegebenes individual- oder kollektiv Problem in einer geteilten Umgebung lösen.
  Vorteile
    Gesteigerte Robustheit bei Ausfall einzelner Agenten
    Einfache Skalierbarkeit durch flexibles Hinzufügen von Agenten
Was ist ein MAS? – Definition
Ziel der Projektarbeit: Entwicklung eines Multiagentensystems zur kooperativen Erkundung
einer 2D-Simulationsumgebung

## Slide 5: Projektanalyse – Folie 6
Effizienz der Kartierung abhängig vom Explorations-Algorithmus
Zwei grundlegend verschiedene Implementierungen:
Einfacher nicht-informierter Ansatz
Informierter, zielgerichteter Ansatz
Random
Walk
Frontier
Based
Exploration
3
Explorations-Algorithmen im Überblick

## Slide 6: Projektanalyse – Folie 6
Vorgehen
Agent bewegt sich zufällig bis:
Hindernis
Zeitlimit
Ändert dann zufällig seine Richtung
Vorgehen
Umgebung in drei Bereiche unterteilt:
Bekanntes Gebiet
Unbekanntes Gebiet
Frontiers
Gezielte Bewegung zu Frontiers zur effizienten Erkundung
Intelligenz
Agent berücksichtigt nicht, ob:
Bereich bereits bekannt
schon befahren wurde
Auswahl-Kriterium
Basis-Referenz zum Messen von Effizienzgewinn
Auswahl-Kriterium
Etablierter und fundamentaler Ansatz
Weniger komplex als neuere Verfahren
Intelligenz
Strategische Zielauswahl
Kommunikation
Routenfindung
4
Explorations-Algorithmen im Überblick
Notes: Die Grenzen zwischen bekanntem und unbekanntem Gebiet
+ einfach
- ineffizient und ohne Zielorientierung

## Slide 7: Projektanalyse – Folie 6
Karten-Update: Agent nimmt Umgebung wahr und aktualisiert lokale Karte
Grenzen-Update: Neue Frontiers werden identifiziert
Grenzen-Auswahl: Frontiers werden bewertet, "bestes" Ziel wird ausgewählt
Routenauswahl: Agent plant Route zum Ziel (A*-Algorithmus)
Bewegung: Agent bewegt sich in Richtung des Ziels
5
FBE – Der Erkundungszyklus
Globales Grid
Lokales Gedächtnis
Geteiltes Gedächtnis

## Slide 8: Projektanalyse – Folie 6
Grenzauswahl entsprechend Kostenfunktion:
Bewertungskriterien:
Distanz: Abstand Agent zu Frontier
Größe (Länge): Anzahl zusammenhängender Frontier-Zellen
Orientierung: Ausrichtung des Agenten zum Frontier
6
FBE – Die Grenzauswahl
Distanz
Größe
Orientierung
Notes: Bewertungskriterien:
Distanz: Näher gelegene Grenzen werden bevorzugt, da sie weniger Ressourcen für die Anfahrt benötigen
Größe (Länge): Längere Grenzen deuten auf größere unbekannte Areale hin und werden daher priorisiert
Orientierung: Grenzen in Bewegungsrichtung des Agenten sind vorteilhaft, da keine Zeit für eine Neuausrichtung verloren geht

## Slide 9: Projektanalyse – Folie 6
Bresenham-Algorithmus:
Approximierte Darstellung der "Strahlen" des Raycastings auf einem 2D-Grid
Raycasting / LiDAR:
Simuliert Aussenden von "Strahlen", um Distanz zu Hindernissen zu messen
7
Umgebungswahrnehmung: Raycasting, Bresenham
Notes: Diese Kombination ermöglicht eine realitätsnahe Simulation der Sensorwahrnehmung.

## Slide 10: Projektanalyse – Folie 6
Agenten erhalten Nachrichten zu Thema
Publisher
Broker
Subscriber
Subscriber
Zentraler Vermittler leitet Nachricht entsprechend Abonnements weiter
Agent veröffentlicht neue Informationen zu Thema per Nachricht
Agenten können Abonnements abschließen
8
Kommunikation: Publish-Subscribe
Notes: Vorteile:
Die Agenten müssen sich nicht direkt kennen, was die Entkopplung und Skalierbarkeit fördert.
Zielgerichteter Nachrichtenfluss -> Effizient

## Slide 11: Projektanalyse – Folie 6
Finden des optimalen Wegs zur ausgewählten Frontier
Informierte Suche:
Erweiterung des Dijkstra-Algorithmus
Nutzt zusätzlich eine Heuristik (Schätzfunktion)
Kostenfunktion
tatsächliche Kosten vom Start zum
geschätzten Kosten von zum Ziel (Heuristik), hier Euklidische Distanz
9
Pfadfindung: A*
Notes: Entweder nacheinander farblich hervorheben oder nicht so massive Objekte verwenden

## Slide 12: Projektanalyse – Folie 6
10
Architektur & Tech-Stack
Notes: Programmiersprache: Python 3.13.3
Agent-based Modeling: Mesa Framework derzeit aktuellste Verison 3.2.0
Visualisierung: Solara Web-Framework derzeit aktuellste Verison 1.46.0
Datenanalyse & -darstellung: Seaborn

## Slide 13: Projektanalyse – Folie 10
Veränderliche Parameter
Anzahl Roboter
Kantenlänge Grid in Feldern
Roboter Algorithmen
Sichtweite in Feldern
Sichtfeld in Grad
Seed
Gewichtungsfaktor der Distanz des Roboters zu Grenze
Gewichtungsfaktor der Länge der Grenze
Namenskonvention
Robot Type - Grid Größe - Anzahl der Roboter – Sichtweite des Roboters (Radius) – Sichtfeld in Grad (Angle) – Gewichtungsfaktor Frontiergröße
Bsp.: FBR – 100 – 9 – 1 – 180 – 0,1
Gewichtungsfaktor für die Distanz zum Frontier wird nicht gesondert erwähnt
Randbedingungen
2D-Moore-Grid
Collision Boundary
Multigrid-Systems
Euklidische Distanz
Andere Agenten gelten als Hindernisse
11
Rahmenbedingungen
Notes: Robot Type - Grid Größe - Anzahl der Roboter – Sichtweite des Roboters (Radius) – Sichtfeld in Grad (Angle) – Gewichtungsfaktor Frontiergröße

## Slide 14: Projektanalyse – Folie 10
Simulation starten
12
Simulation

## Slide 15: Projektanalyse – Folie 10
Unterschiedliche Parameter für Frontier-Based
  Länge Grenze
  Distanz Grenze
Keinen signifikanten Unterschied
Wenige zusammenhängende Grenzen
  Algorithmus Grenzen mit der Länge 1
13
Ergebnis
Notes: Robot Type - Grid Größe - Anzahl der Roboter – Sichtweite des Roboters (Radius) – Sichtfeld in Grad (Angle) – Gewichtungsfaktor Frontiergröße

## Slide 16: Projektanalyse – Folie 10
Durchschnittliche summierte aufgedeckte Felder in Prozent
Gesamtheit aller Tests aufgeteilt
Frontier-Based Roboter vs. Random Walk Roboter
Verbesserung von 19,1 %
Streuung -18,2 %
 | Min [%] | Durchschnitt [%] | Max [%]
FBR - ⌀ - ⌀ - ⌀ - ⌀ - ⌀ | 86,5 | 88,2 | 89,2
Streuung FBR | - 1,6 | 2,6 | 1,0
Rand - ⌀ - ⌀ - ⌀ - ⌀ - ⌀ | 49,2 | 59,9 | 67,4
Streuung Random | - 10,7 | 18,2 | 7,5
14
Ergebnis
Notes: Robot Type - Grid Größe - Anzahl der Roboter – Sichtweite des Roboters (Radius) – Sichtfeld in Grad (Angle) – Gewichtungsfaktor Frontiergröße

## Slide 17: Projektanalyse – Folie 10
Differenz nur 2,66 % nach 1.000 Schritten
  FBR nach 150 Schritten - 1.564 aufgedeckte Felder
  Random nach 1.000 Schritten - 1.555 aufgedeckte Felder
Verbesserung von 19,1 %
Zeitersparnis von 567 %
*Details rechts
15
Ergebnis
Notes: Robot Type - Grid Größe - Anzahl der Roboter – Sichtweite des Roboters (Radius) – Sichtfeld in Grad (Angle) – Gewichtungsfaktor Frontiergröße

## Slide 18: Projektanalyse – Folie 10
Durchschnittliche summierte aufgedeckte Felder in Prozent
Nach 1.000 Schritten
Frontier-Based Roboter vs. Random Walk Roboter
Random Walk nahezu Lineare Steigerung
  10 % je zusätzlichem Roboter
FBR mehr als 6 Roboter keine Verbesserung
  Bei großen Grids 5 % je zusätzlichem Roboter
16
Ergebnis
Notes: Robot Type - Grid Größe - Anzahl der Roboter – Sichtweite des Roboters (Radius) – Sichtfeld in Grad (Angle) – Gewichtungsfaktor Frontiergröße

## Slide 19: Projektanalyse – Folie 10
Neuaufdeckungen je Schritt
Verschiedene Sichtwinkel
Beginn mehr Felder unbekannt als bekannt
  Dauer der Simulation kehrt sich dieses Prinzip um
Random Walk: Abfall bei einem 360 ° Sichtfelds
  Bewegungsraum wird vergrößert
  Bewegung nur im Sichtfeld
 | Unbekannt
 | Sichtfeld
 | Bekannt
 | Bewegung
90 Grad
360 Grad
17
Ergebnis
Notes: Robot Type - Grid Größe - Anzahl der Roboter – Sichtweite des Roboters (Radius) – Sichtfeld in Grad (Angle) – Gewichtungsfaktor Frontiergröße

## Slide 20: Projektanalyse – Folie 10
Kein Unterschied
  Max. 2 Felder
  Im Laufe der Simulation legalisiert
Widerspricht Literatur
  Weitere Untersuchungen nötig
Manuell erstellte Karte (Special)
Nachahmung der Vorlage
„Wohnungs“-Idee
18
Ergebnis
Literatur
Special
Notes: In der Literatur ist das Sichtfeld(Distanz/Radius) der Agenten wesentlich größer ist
Robot Type - Grid Größe - Anzahl der Roboter – Sichtweite des Roboters (Radius) – Sichtfeld in Grad (Angle) – Gewichtungsfaktor Frontiergröße

## Slide 21: Projektanalyse – Folie 10
Viele aktuelle Multiagentensysteme basieren auf dem Ansatz einer Kontrollinstanz
Umstellung nur über längeren Zeitraum
Forschungsergebnisse nur schwer auf reale Szenarien übertragbar
Beispiele:
19
Herausforderungen
Variierende Wetterbedingungen
Kommunikationsqualität
Bewegliche Hindernisse
Unterschiedliche Untergründe

## Slide 22: Projektanalyse – Folie 10
Integration und Entwicklung von MAS
  Erweiterung agentenorientierter Programmiersprachen
  Debugging- und Verifikationstechniken
    Model Checking
Effizientere Kommunikation und Kooperation
  Kommunikationsstrategien
  Zusammenarbeit von Agenten
Multi-Agent Reinforcement Learning
  Deep Reinforcement Learning
    Modellierung komplexer Aufgaben
    Steuerung von Roboterschwärmen
  Reinforcement Learning
    Verbesserung von Lern- und Entscheidungsfähigkeiten
20
Aktuelle Forschung

## Slide 23: Projektanalyse – Folie 3
Idee
TECHNISCHE UMSETZTUNG
SIMULATION
ERGEBNISSE
MAS
Random vs. Frontierbased
Python
Mesa Framework
Anzahl Roboter
Grid-Größe
Roboter Algorithmen Sichtweite
Sichtfeld
Seed
Faktor Distanz
Faktor Länge
Erhöhte Effizienz
Geringere Streuung
Zeitersparnis
AUSSICHT
Kooperations-strategien
Realistischere Sensorik & Kommunikation
Deep Reinforcement Learning
Projektabschluss
21

## Slide 24: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Wir freuen uns auf Ihre Fragen und den gemeinsamen Austausch